Технический райдер группы “Алексей Злобин”

Аппаратура:

Сцена должна быть в полной готовности к приезду исполнителей на саундчек.

(Копия технической части данного документа должна обязательно находиться у специалистов, монтирующих аппаратуру для концерта.)

- Три проводных вокальных микрофона типа Shure SM58 (Beta) на стойках.

- Центральная микрофонная стойка (типа журавль) с держателем (Микрофон везём свой). Рядом с центральной микрофонной стойкой необходимо расположить сеть 220 вольт (3 розетки).

- 2 XLR (разъёмы – папа) линии для подключения микрофонного тракта. (Расположить около микрофонной стойки центрального микрофона).

- Ударная установка Yamaha, Tama, DW, Pearl и т. д. (бочка, альты, том бас, машинка хай хэт, стойка под малый, три стойки под железо).

- Профессиональный стул для барабанщика.

- Подзвучка барабанной установки.

- Бас - комбо или кабинет (мин) 300Вт Предпочтительно "AMPEG, подзвучка в линию, DI BOX.

- Одинарная клавишная стойка.

- Рядом с клавишными стойками необходима сеть 220 вольт (2 розетки).

- 2 джековых линии для клавишных, DI BOX-2 шт.

- Гитара 1 Гитарный «комбик», предпочтительно Fender (min 100 Вт), 1 джековая линия, DI BOX, сеть 220 вольт.

- Гитара 2 Две джековых линии, подзвучка в первую линию мониторов, DI BOX-2 шт.

- 3 гитарных стойки-держателя (Бас и две электрогитары).

- Пять независимых линий мониторов с эквалайзерами!

- Микшерный пульт 24 каналов минимум (См. Схема 1), (с параметрическими эквалайзерами на каналах и независимыми от фейдеров ауксами).

- Вокальная обработка (холл и диллей с режимом Tap). 8 компрессор - гейт, подключенных в Insert(ы) входов 1,2,4,5,6, 17,18,19 микшерного пульта. Установки компрессор - гейта для 17,18,19 каналов – стандартные для вокала.

- Порталы должны быть оборудованы  третьоктавными эквалайзерами.

- Мощность звукового оборудования должна соответствовать объему зала (из расчёта - не менее 50 ватт на человека), где происходит выступление исполнителей.

- Световое оформление и одежда сцены по желанию исполнителя (решается на месте), пиротехника по желанию заказчика, но с уведомлением исполнителя.

Схема 1.

Каналы микшерного пульта подключать по схеме:

| Номер канала на пульте | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название инструмента | Kick | Snare | HH | Alt1 | Alt2 | Tom Bass | OH L | OH R | Bass | Guitar 1 | Guitar 2 L | Guitar 2 R | Key L | Key R | Mic1 | Mic2 M2 | Mic3 M3 | Mic4 M4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M1 |  |  |  |
| Тип выходного (OUT) разъёма в подключаемом инструменте и приборе на сцене |  |  |  |  |  |  |  |  | Джек ¼ (Unbal) Female (мама) | Джек ¼ (Unbal) Female (мама) | Джек ¼ (Unbal) Female (мама) | Джек ¼ (Unbal) Female (мама) | Джек ¼ (Unbal) Female (мама) | Джек ¼ (Unbal) Female (мама) | XLR Female (мама) | XLR Female (мама) | XLR Female (мама) | XLR Female (мама) | XLR Female (мама) |
| Insert на каналах | Comp/ Gate | Comp/ Gate | _ | Comp/ Gate | Comp/ Gate | Comp/ Gate |  |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Comp/ Gate | Comp/ Gate | Comp/ Gate |
| Инcтрументы и микрофоны | Барабаны | Бас | Гитара 1 | Гитара 2 | Клавишные | Микрофон 1 (Центральный) | Мик Бэк Гитара 1 | Мик Бэк Клавиши | Мик Бэк Бас |

Примечание! Все использующиеся для подключения инструментов и приборов кабели, должны соответствовать стандартам!

План размещения аппаратуры и инструментов на сцене:

P.S. По возможности микшерный пульт размещать в зоне слышимости порталов.

По всем возникающим вопросам звоните по контактному телефону:

+79032728929